## Slide 1: TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II Chương 7 Biên dịch chương trình
11/7/2020

## Slide 2: Nội dung
Trình biên dịch (Compiler)
Trình biên dịch hợp ngữ (Assembler)
Biên dịch ngược (Reverse-Engineering)
Bài tập

## Slide 3: Trình biên dịch (1/2)
Trình biên dịch có chức năng chuyển chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình cấp cao thành chương trình hợp ngữ:
  Ngôn ngữ lập trình cấp cao (C, Java, …) gần với suy nghĩ con người và độc lập phần cứng
  Hợp ngữ (MIPS, ARM, ...) là một ngôn ngữ gợi nhớ của mã máy, phụ thuộc phần cứng
Notes: Độc lập phần cứng nghĩa là chương trình có thể chạy trên nhiều loại máy tính khác nhau
Phụ thuộc phần cứng nghĩa là chương trình được viết cho loại máy nào thì chỉ có thể chạy được trên loại máy đó

## Slide 4: Trình biên dịch (2/2) – Ví dụ
if(a == b)
c = 2;
else
c = -1;
d = a + c;
bne $a0, $a1, ELSE
addi $s0, $0, 2
j ENDIF
ELSE:
addi $s0, $0, -1
ENDIF:
add $s1, $a0, $s0

## Slide 5: Quiz 1
Biên dịch chương trình được viết bằng ngôn ngữ C sau sang hợp ngữ MIPS
int arraylength = 5;
for(int i = 0; i < arraylength; i++){
arrayvalue[i] = i;
}
Notes: Lưu ý là bộ nhớ được định địa chỉ theo byte

## Slide 6: Trình biên dịch hợp ngữ (1/2)
Trình biên dịch hợp ngữ có chức năng chuyển chương trình được viết bởi hợp ngữ thành mã máy:
  Mã máy là các chuỗi bit (0, 1) có thể được thực thi trên máy tính
Có thể sử dụng lệnh giả (psudo instruction) để viết chương trình hợp ngữ nhằm đơn giản hơn cho lập trình viên
  Lệnh giả: Không phải lệnh thực sự của máy nhưng trình biên dịch có thể chuyển thành lệnh thực sự

## Slide 7: Trình biên dịch hợp ngữ (2/2)
la $a0, exit
li $a1, 50
add $t1, $t2, $t1
addi $t1, $a0, 0
bne $a1, $t1, exit
lw $a3, 4($t1)
exit:
0x3c010040
0x3424001c
0x24050032
0x01494820
0x20890000
0x14a90001
0x8d270004
…
Notes: Có thể sử dụng phần mềm MARS để kiểm tra kết quả biên dịch chương trình hợp ngữ thành mã máy

## Slide 8: Quiz 2
Biên dịch chương trình được viết bằng hợp ngữ MIPS bên cạnh sang mã máy, biết rằng chương trình bắt đầu ở địa chỉ 0x000C0
bne $s0, $s1, FAIL
add $s2, $0, $0
j END
FAIL: addi $s2, $0, -1
END:
Notes: Lưu ý là bộ nhớ được định địa chỉ theo byte

## Slide 9: Biên dịch ngược
Biên dịch ngược là quá trình khôi phục mã máy thành chương trình hợp ngữ
0x00af8020
0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
000000 00101 01111 10000 00000 100000
add $16, $5, $15 hoặc add $s0, $a1, $t7

## Slide 10: Bài tập
Biên dịch chương trình chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C sau sang hợp ngữ MIPS, sau đó biên dịch sang mã máy
int count = 1;
while(count <= 20){
arrayA[count - 1] = arrayB[count + 2];
count++;
}

## Slide 11: TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II Ôn tập Kiến trúc tập lệnh
11/7/2020

## Slide 12: Nội dung
Thực thi chương trình
Chuyển từ C sang MIPS
Chuyển từ MIPS sang C
Chuyển từ MIPS sang mã máy
Chuyển từ mã máy sang MIPS
Bài tập

## Slide 13: Thực thi chương trình (1/2)
Giá trị của thanh ghi $v0 và $v1 là bao nhiêu sau khi thực thi chương trình bên dưới
lui $t0, 0x5678
addi $t1, $0, 0x4321
or $a0, $t0, $t1
nor $a1, $a0, $0
slt $v0, $t0, $a0
sltu $v1, $t1, $a1

## Slide 14: Thực thi chương trình (2/2)
Giá trị của thanh ghi $v0 và $v1 là bao nhiêu sau khi thực thi chương trình bên dưới
addi $a0, $0, 0x1234
addi $a1, $0, 0xCAFE
addi $t1, $0, 0x432C
sw $a0, 0($t1)
addi $t1, $t1, 4
sw $a1, 4($t1)
lw $v0, -8($t1)
lw $v1, 0($t1)

## Slide 15: Chuyển từ C sang MIPS (1/2)
Cho chương trình C bên dưới. Biết rằng g, h, i, j là những biến nguyên 32 bit, trả lời các câu hỏi sau:
  Tìm mã hợp ngữ MIPS tương đương của chương trình.
  Cần bao nhiêu lệnh MIPS để hiện thực chương trình
  Nếu các biến g, h, i và j có giá trị tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5 thì giá trị của f và k là bao nhiêu?
f = g + h + i + j
k = g + (h + 5)

## Slide 16: Chuyển từ C sang MIPS (2/2)
Cho câu lệnh C: f = g – A[B[4]];
  Tìm mã MIPS tương đương của chương trình nếu địa chỉ của mảng A và B lần lượt nằm trong các thanh ghi $s6 và $s7. Biến g là biến nguyên 32 bit.

## Slide 17: Chuyển từ MIPS sang C (1/2)
Tìm chương trình C tương ứng với chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới
add $t0, $a0, $a1
addi $t1, $a0, 5
sub $t2, $t0, $a1
add $s0, $t2, $a2

## Slide 18: Chuyển từ MIPS sang C (2/2)
Tìm chương trình C tương ứng với chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới
bne $a0, $a1, another
add $s0, $0, $0
j exit
another: addi $s0, $s0, -1
exit:

## Slide 19: Chuyển từ MIPS sang mã máy
Chuyển chương trình hợp ngữ MIPS bên dưới sang mã máy
add $t0, $t0, $zero
Loop: lw $t1, 4($s3)
addi $s3, $s3, 4
bne $t1, $t0, Loop

## Slide 20: Chuyển từ mã máy sang MIPS
Chuyển chương trình được lưu trong bộ nhớ bên dưới sang hợp ngữ MIPS
0x00a6202a
0x2149ff90

## Slide 21: THẢO LUẬN